## Slide 1
인공지능 기초 강사양성
21. 03. 29. 7차시
한국 하이액트지능기술㈜
송하권 책임연구원

## Slide 2
강사 소개
• 현) 한국 하이액트 지능기술㈜ 책임 연구원
• 현) 수원대학교 대학원 기계공학과
• 목원대학교 지능로봇공학과
• MRT 인터내셔널 휴머노이드 개발 팀
•GIMC 로봇제어 강의

## Slide 3
학습 계획
시 간 | 강의 내용 | 비고
14:00 ~ 15:00 | • 로봇제어를 위한 시리얼 통신 | 
15:00 ~ 16:00 | • 로봇제어 프로그래밍 실습 (1) | 
16:00 ~ 17:00 | • 로봇제어 프로그래밍 실습 (2) | 

## Slide 4
로봇제어를 위한 시리얼 통신
• 개념 및 주요 용어 학습
• Python 사용을 위한 작업 폴더 준비
• Python 코드 작성을 위한 작업 파일 준비
• 하드웨어 장치와 통신을 위한 pyserial 모듈 설치
• Xylobot에 할당된 포트 번호 확인
• Python을 이용한 Xylobot연결

## Slide 5: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
• Serial 통신 : 통신로를 통해 한번에 한 bit씩 데이트를 전송하는 과정.
※ 정보 최소 단위 : 1 byte = 8 bit
USB 신호 파형
USART 신호 파형
개념 및 주요 용어 학습

## Slide 6: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
대한민국 전화번호 프로토콜 | 
전화번호 구성 | 
국제번호 | • 81 : 일본 • 82 : 대한민국 • ︙
지역번호 | • 서울 : 02 • 경기도 : 031 • ︙ • 현재 망 : 생략
국번호 | • 최대 4자리
개별번호 | • 최대 4자리
특수번호 | • 국정원 : 111 • 경찰서 : 112 • ︙
• | 국제번호 | - | 지역번호 | - | 국번호 | - | 개별번호
• | 지역번호 | - | 국번호 | - | 개별번호 |  | 
• | 국번호 | - | 개별번호 |  |  |  | 
• | 특수번호 |  |  |  |  |  | 
• Protocol : 통신 규약.
개념 및 주요 용어 학습

## Slide 7: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
대한민국 전화번호 패킷 | 
패킷 | 
• | 국제번호 | - | 지역번호 | - | 국번호 | - | 개별번호
• | 지역번호 | - | 국번호 | - | 개별번호 |  | 
• | 국번호 | - | 개별번호 |  |  |  | 
• | 특수번호 |  |  |  |  |  | 
• Packet : 데이터의 전송 단위.
개념 및 주요 용어 학습

## Slide 8: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
0x42 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x41 | 0xFF | 0xFF
0xFF | 0xFF | 0x41 | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x42
USB
• Xylobot 제어 명령 패킷 전송.
• 명령 처리.
• 반환 패킷 전송.
USB
시작 전 개념 설명

## Slide 9: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
• Xylobot Protocol
- 통신 속도 : 115.2 kbps
- 패킷 크기 : 10 Byte
- 패킷 형태 :
Header1 | Header2 | Instruction | Paramter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Paramter5 | Parameter6 | Check Sum
시작 전 개념 설명
패킷 구성요소 | 값 | 설명 | 
Header 1 | 0xFF | 패킷의 시작 | 
Header 2 | 0xFF | 패킷의 시작 | 
Instruction | 0x00 ~ 0xFF | 전송하는 패킷이 어떤 명령인지 명시 | 
Parameter1 | 1축/모든축/실로봇 (0x0000 ~ 0xFFFF) | Instruction에 대한 설정 값 등을 명시 | 상위8bit
Parameter2 |  |  | 하위8bit
Parameter3 | 2축 값 (0x0000 ~ 0xFFFF) |  | 상위8bit
Parameter4 |  |  | 하위8bit
Parameter5 | 3축 값 (0x0000 ~ 0xFFFF) |  | 상위8bit
Parameter6 |  |  | 하위8bit
Check Sum | 0x00 ~ 0xFF | 패킷의 이상유무를 확인(모든 값 더한 후 하위 1byte) | 

## Slide 10: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
• 바탕화면에 작업 폴더를 생성한 후
visual studio code를 실행한다.
• File-Open Floder 를 선택한다
• 생성한 작업 폴더를 선택한다.
Python 사용을 위한 작업 폴더 준비

## Slide 11: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
Python 코드 작성을 위한 작업 파일 준비
• File-New File을 클릭한다.
• Untitled-1 생성을 확인한다.

## Slide 12: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
xylobot.py
• File-Save As를 클릭한다.
• 파일이름을 000.py 확장자
로 변경하여 저장한다.
예) xylobot.py
• Explorer에 준비한 파일이
정상적으로 생성 됐는지
확인한다.
클릭
Python 코드 작성을 위한 작업 파일 준비

## Slide 13: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
하드웨어 장치와 통신을 위한 pyserial 모듈 설치
• 터미널 창에
py –m pip install pyserial
을 입력하여 pyserial 모듈을 설치한다.

## Slide 14: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
실로봇에 할당된 포트 번호 확인
마우스 우클릭
장치관리자 클릭
포트 하위 메뉴로 확장
번호 확인( COM6 )
• 시작창 위에서 마우스 우클릭을 한다.
• 메뉴에서 장치관리자를 클릭한다.
• 포트(COM & LPT) 메뉴를 확장한다.
• 실로봇을 연결 후 할당 된 포트 번호
를 확인한다.

## Slide 15: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
파이썬을 이용한 실로봇 연결
명령 이름 | 값 (16진수) | 설명
모드 상태 쓰기 | 65 (0x41) | 실로봇의 모드를 변경한다.
데이터 이름 | 값 (16진수) | 설명
준비 모드 | 1 (0x01) | 준비 모드 데이터
기본 모드 | 3 (0x03) | 기본 모드 데이터
Header1 | Header2 | Instruction | Paramter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Paramter5 | Parameter6 | Check Sum

## Slide 16: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
모드상태 쓰기 패킷 생성 |  | 
 | 준비 | 기본
Header1 | 0xFF | 0xFF
Header2 | 0xFF | 0xFF
Instrution | 0x41 | 0x41
Parameter1 | 0x01 | 0x03
Parameter2 |  | 
Parameter3 | 0x00 | 0x00
Parameter4 |  | 
Parameter5 | 0x00 | 0x00
Parameter6 |  | 
Check Sum | ? | ?
파이썬을 이용한 실로봇 연결

## Slide 17: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
파이썬을 이용한 실로봇 연결

## Slide 18: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
파이썬을 이용한 실로봇 연결
명령 이름 | 값 (16진수) | 설명
음계 연주하기 | 73 (0x49) | 실로폰을 연주한다.
데이터 이름 | 값 (16진수) | 설명
도 | 1 (0x01) | 도 데이터
레 | 2 (0x02) | 레 데이터
미 | 3 (0x03) | 미 데이터
파 | 4 (0x04) | 파 데이터
솔 | 5 (0x05) | 솔 데이터
라 | 6 (0x06) | 라 데이터
 | ︙ | 
명령 이름 | 값 (16진수) | 설명
LED 변경하기 | 69 (0x45) | LED 색깔을 변경한다.
데이터 이름 | 값 (16진수) | 설명
끄기 | 0 (0x00) | 끄기
빨 | 1 (0x01) | 빨간색
주 | 2 (0x02) | 주황색
노 | 3 (0x03) | 노란색
초 | 4 (0x04) | 초록색
파 | 5 (0x05) | 파란색
 | ︙ | 
Header1 | Header2 | Instruction | Paramter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Paramter5 | Parameter6 | Check Sum

## Slide 19: 로봇 제어를 위한 시리얼 통신
파이썬을 이용한 실로봇 연결

## Slide 20
로봇제어 프로그래밍 (1)
• Keyboard 모듈 설치
• 실로봇 관절 움직이기
• 실로봇 좌표계 확인
• 역기구학으로 실로봇 움직이기

## Slide 21: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
• 터미널 창에
py –m pip install keyboard
를 입력하여 keyboard 모듈을 설치한다.
키보드 상태를 받기 위한 keyboard 모듈 설치

## Slide 22: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
실로봇 관절 움직이기
150˚
0˚
300˚
0˚
90˚
-90˚
240˚
60˚
512
0
1023

## Slide 23: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
실로봇 관절 움직이기
명령 이름 | 값 (16진수) | 설명
모드 관절 움직이기 | 173 (0xAD) | 실로봇의 관절을 움직인다.
데이터 이름 | 값 (16진수) | 설명
1축 관절 | 262 ~ 762 (0x0106 ~ 0x02FA) | 1축 관절 각도 데이터
2축 관절 | 210 ~ 512 (0x00D2 ~ 0x0200) | 2축 관절 각도 데이터
3축 관절 | 200 ~ 512 (0x00C8 ~ 0x0200) | 3축 관절 각도 데이터
Header1 | Header2 | Instruction | Paramter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Paramter5 | Parameter6 | Check Sum

## Slide 24: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
실로봇 관절 움직이기

## Slide 25: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
y
x
z
실로봇의 좌표계 확인
L1
x
y
z
L2
L3
(, , )

## Slide 26: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
220mm
35mm
-100mm ~ 100mm
실로봇의 좌표계 확인

## Slide 27: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
역기구학으로 실로봇 움직이기
(, )

## Slide 28: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
(, , )
역기구학으로 실로봇 움직이기

## Slide 29: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
(, , )
역기구학으로 실로봇 움직이기

## Slide 30: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
역기구학으로 실로봇 움직이기

## Slide 31: 로봇제어 프로그래밍 실습 (1)
역기구학으로 실로봇 움직이기
증가
감소
x
y
z
while 종료

## Slide 32
로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
• PyQt5 모듈 설치
• 실습 신경망 구조 확인
• 다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 신경망 학습하기
• 그림그리기

## Slide 33: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
• 터미널 창에
py –m pip install PyQt5
를 입력하여 PyQt5 모듈을 설치한다.
UI를 위한 PyQt5 모듈 설치

## Slide 34: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
실습 신경망 구조 확인
▶ 2x4x2 다층 퍼셉트론(MLP : Multi-Layer Perceptron)
입력층
은닉층
출력층

## Slide 35: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
실습 신경망 구조 확인
▶ 단극성 시그모이드(Sigmoid) 함수
= 자연상수
= 가중합
0
0.5
1
Chart: 
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Y 값 | 0.0024726 | 0.0066929 | 0.017986 | 0.047426 | 0.1192 | 0.26894 | 0.5 | 0.73106 | 0.8808 | 0.95257 | 0.98201 | 0.99331 | 0.99753
= 경사도(현 모델에서는 1을 사용함)

## Slide 36: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
실습 신경망 구조 확인
Chart: 
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Y 값 | 36 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36
▶ 제곱 오차(squared Error)
= 제곱 오차
= 목표치
= 최종출력
• 옵티마이저(Optimizer)
▶ 경사 하강법(Gradient Descent)
= 학습률
= 연결강도
= 비용함수(현 모델에서는 MSE를 사용)

## Slide 37: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
실습 신경망 구조 확인
▶ 오류 역전파(BP : Back-Propagation) 알고리즘
입력층
은닉층
출력층
출력층 오차신호
은닉층 오차신호
= 목표치
= 최종출력
= 은닉층 출력
= 은닉층 – 출력층 연결강도

## Slide 38: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
https://github.com/HyACT-AI/MLP 에서 실습파일을 다운로드 받는다.
다운로드 받은 압축파일을 풀고 VS code에 적용한다.
클릭
클릭

## Slide 39: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 1 : 연결강도 V와 W를 임의의 작은 값으로 초기화하고, 학습시킬 p개의
학습 패턴쌍(입력 패턴 x, 목표치 d)을 선정한다.
• 단계 2 : 적절한 학습률 n와 오차의 최대 한계치 Emax를 결정한다.
• 단계 3 : 연결 강도를 변경하기 위해 학습 패턴쌍을 차례로 입력한다.
• 단계 4 : 은닉층의 입력 가중합 NETz를 구한다음, 시그모이드 함수를 활성화
함수로 사용하여 출력 z를 구한다.
• 단계 5 : 출력층의 입력 가중합 NETy와 최종 출력 y를 구한다.
• 단계 6 : 목표치 d와 최종 출력 y를 비교하여 제곱 오차 E를 계산한다.
• 단계 7 : 출력층의 오차 신호 dy를 구한다.
• 단계 8 : 은닉층에 전파되는 오차 신호 dz를 구한다.
• 단계 9 : 은닉층과 출력층 간의 연결강도 변화량 Dw를 계산하여 다음 학습 단
계에서 사용될 연결 강도 Wk+1을 구한다.
• 단계 10 : 학습 패턴쌍을 반복 입력하여 연결 강도를 변경한다.
• 단계 11 : 오차 E가 특정 범위 Emax보다 작아지면 학습을 종료한다.

## Slide 40: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 4 : 은닉층의 입력 가중합 NETz를 구한다음, 시그모이드 함수를 활성화
함수로 사용하여 출력 z를 구한다.
sig
↓
z

## Slide 41: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 5 : 출력층의 입력 가중합 NETy와 최종 출력 y를 구한다.
sig
↓
y

## Slide 42: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 6 : 목표치 d와 최종 출력 y를 비교하여 제곱 오차 E를 계산한다.
d
e
d

## Slide 43: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 7 : 출력층의 오차 신호 dy를 구한다.
dy

## Slide 44: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 8 : 은닉층에 전파되는 오차 신호 dz를 구한다.
dz
dy
dy

## Slide 45: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 9 : 은닉층과 출력층 간의 연결강도 변화량 Dw를 계산하여 다음 학습 단
계에서 사용될 연결 강도 Wk+1을 구한다.
.
dw

## Slide 46: 로봇제어 프로그래밍 실습 (2)
다층 퍼셉트론 신경망 만들기
• 단계 9 : 은닉층과 출력층 간의 연결강도 변화량 Dw를 계산하여 다음 학습 단
계에서 사용될 연결 강도 Wk+1을 구한다.
.
dv